PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOŚCI GAWŁÓW, dł. 525,00 mb

| Lp. | Wyliczenie elementów rozliczeniowych | Jednost. obmiaru | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m | 1 x 525,00 | 525,00 |
| 2. | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na szer. 4,20 m na dł. 85,0 m, oraz na szer. 5,20 m na dł. 440,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m² | 4,20 x 85,0 + 5,20 x 440,0 | 2 645,00 |
| 3. | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ( szer. 4,10 m x 85,0 m + 5,10 m x 440,0 m) | m² | 4,10 x 85,0 + 5,10 x 440,0 | 2 592,50 |
| 4. | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 cm | szt. | 2,00 | 2,00 |
| 5. | Pionowe znaki drogowe | szt. | 2,00 | 2,00 |
| 6. | Wykonanie obustronnych poboczy z betonu kruszonego o frakcji 0- 31,5 mm na gr.10 cm (2 x 75 cm) wraz z ich zagęszczeniem | m² | 2 x 0,75 x 525,00 | 787,50 |