| PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w MIEJSCOWOŚCI Orły Cesin – Nowe Mostki dł. 1510 mb |
| --- |
| L.p. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 |  | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- wytyczenie trasy | m2 | 1,51 |  |  |  |
| 2 |  | Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej | Szt. | 5,0 |  |  |  |
| 3 | N006-01-13-02-00 | Uzupełnienie, wyrównanie i zagęszczenie istniejącego poszerzenia z destruktu ( 1,50 x 1510,0 ) | m2 | 2 265,0 |  |  |  |
|  |  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej, zużycie emulsji 0,5 kg/m² ( 5,10 x 1510,0 ) | m2 | 7 701,00 |  |  |
| 4 | KNNR 6 1005-07 |  |  |  |  |  |
| Razem dział: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 |  |
|  |  | II. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233000-9 |
| 5 | KNNR 6 0310-01 | Wykonanie warstwy wiążącej- wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (5,10 x 1510,0 ) | m2 | 7 701,00 |  |  |
| 6 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11/S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ( 5,0 x 1510,0 ) | m2 | 7 550,00 |  |  |
|  | KNNR 6 0310-05 |  |  |  |  |  |
| Razem dział: II. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233000-9 |  |
|  |  | III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9 |
| 7 | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o frakcji 0- 31,5 mm na gr. 10 cm (2 x 50 cm x 1510,0 mb) wraz z ich zagęszczeniem | m2 | 1 510,00 |  |  |
| 8 |  | Regulacja wysokościowa zjazdów ( rozebranie kostki, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną, ułożenie obrzeży, ułożenie kostki z rozbiórki) 1,20 mb x 6,0 mb x 12 szt. ( 12 zjazdów o szerokości 6,0 m) | m2 | 86,40 |  |  |
|  | KNR 2-31 0511-03 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 2 |  |  |
| 10. |  | Pionowe znaki drogowe | szt. | 2 |  |  |
| 11 |  | Wyrównanie nawierzchni istn. zjazdów, na styku projektowanego pobocza kruszywem łamanym śr. gr. 15 cm ( 1,0 m za poboczem 41 zjazdów x 4,0 m x 1,0 m | m² | 164,0 |  |  |
| 12 |  | Regulacja studni kanalizacji sanitarnej | szt. | 6 |  |  |
| 13 |  | Regulacja zaworów wodociągowych | szt. | 60 |  |  |
| Razem dział: III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9 |  |
| Wartość robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość robót |  |