| KOSZTORYS ŚLEPY -PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w MIEJSCOWOŚCI GAWŁÓW dł. 650 mb |
| --- |
| L.p. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  |  | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- wytyczenie trasy | m2 | 0,650 |  |  |  |
| 2 | KNNR 6 0802-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. ok. 5 cm, wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki ( 3,60 x 650,0 ) | m2 | 2 340,00 |  |  |  |
| 3 | KNNR 6 1005-07 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej, zużycie emulsji 0,5 kg/m² ( 5,20 x 650,0 ) | m2 | 3 380,00 |  |  |
| Razem dział: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 |  |
|  |  | II. PODBUDOWA kod CPV 45233300-2 |
| 4 | KNNR 6 0103-03 | Przeprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy- po rozbiórce nawierzchni, poszerzeń- przygotowanie podłoża pod warstwę kruszywa (5,20 x 650) | m² | 3 380,00 |  |  |
| 5 | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 15 cm na istniejącej podbudowie i poszerzeniach ( 650,0 m x 5,20) | m2 | 3 380,00 |  |  |
| Razem dział: II. PODBUDOWA kod CPV 45233300-2 |  |
|  |  | III. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233000-9 |
| 6 | KNNR 6 0310-01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (5,20 x 650,0 ) | m2 | 3 380,00 |  |  |
| 7 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ( 5,0 x 650,0 ) | m2 | 3 250,00 |  |  |
|  | KNNR 6 0310-05 |  |  |  |  |  |
| Razem dział: III. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233000-9 |  |
|  |  | IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9 |
| 8 | KRNN 6 0113-06 | Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o frakcji 0- 31,5 mm na gr. 15 cm (2 x 50 cm x 650,0 mb) wraz z ich zagęszczeniem | m2 | 650,00 |  |  |
| 9. |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 1 |  |  |
| 10 |  | Pionowe znaki drogowe | szt. | 1 |  |  |
| 11 |  | Wyrównanie nawierzchni istn. zjazdów , na styku wykonanego pobocza kruszywem łamanym śr. gr. 15 cm.( 1,0 m za poboczem, 15 zjazdów x 4,0 m x 1,0 m | m² | 60,0 |  |  |
| 12 |  | Przeniesienie i zastabilizowanie punktów Osnowy geodezyjnej | szt. | 2 |  |  |
| 13 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja zaworów wodociągowych | szt. | 10 |  |  |
| Razem dział: IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9 |  |
| Wartość robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość robót |  |