PRZEDMIAR ROBÓT

| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GAWŁÓW dł. 570 mb – III etap |
| --- |
| L.p. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  |  | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 |
|  | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- wytyczenie trasy | km | 0,570 |  |  |  |
|  | KNNR 6 0802-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. ok. 5 cm, wraz z wywózką materiałów z rozbiórki ( 3,60 x 570,0 ) | m2 | 2 052,00 |  |  |  |
|  | KNNR 1 0208-02 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi , przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej – kr.10 | m2 | 2 052,00 |  |  |
| Razem dział: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 |  |
|  |  | II. PODBUDOWA kod CPV 45233300-2 |
|  | KNNR 1 0202-08 | Wykonanie koryta pod konstrukcje podbudowy na głębokość 20 cm - przygotowanie pod warstwę kruszywa (4,70 x 570) | m² | 2 679,00 |  |  |
| KNR2-31t. 0114-05 |  | Wykonanie podbudowy z tłucznia z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie gr. 0-63 mm, na gł. 10 cm ( 4,70 x 570) | m² | 2 679,00 |  |  |
| KNNR 6 0113-06 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, na gł. 10 cm ( 4,70 x 570) | m² | 2 679,00 |  |  |
|  | KNNR 6 1005-07 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchnie bitumiczną, zużycie emulsji 0,5 kg/m² ( 4,60 x 570) | m2 | 2 622,00 |  |  |
| Razem dział: II. PODBUDOWA kod CPV 45233300-2 |  |
|  |  | III. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233000-9 |
|  | KNNR 6 0310-01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ( 4,60 x 570) | m2 | 2 622,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ( 4,50 x 570,0) | m2 | 2 565,00 |  |  |
|  | KNNR 6 0310-05 |  |  |  |  |  |
| Razem dział: III. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233000-9 |  |
|  |  | IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9 |
|  | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o frakcji 0- 31,5 mm na gr. 15 cm (2 x 0,75 m x 570,0 mb) wraz z ich zagęszczeniem | m2 | 855,00 |  |  |
| KNNR6 0113-06 |  | Wyrównanie nawierzchni istn. zjazdów , na styku wykonanego pobocza kruszywem łamanym śr. gr. 15 cm ( 1,0 m za poboczem, 11 zjazdów x 4,0 m ) | m² | 44,0 |  |  |
| Kalkulacja własna |  | Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej ( rozebranie części zjazdu i ponowne ułożenie kostki betonowej )1,20 m x 36,0 m ( 5 zjazdów o szerokości 6,0 m) | m² | 36,00 |  |  |
| Kalkulacja własna |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 3 |  |  |
| Kalkulacja własna |  | Pionowe znaki drogowe | szt. | 3 |  |  |
| Razem dział: IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9 |  |
| Wartość robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość robót |  |